国际标准分类（ICS）号

中国标准文献分类（CCS）号

团体标准

T/CCMA ****—202X

代替T/CCMA 0001—2011

工程机械定义及类组划分

Definition and classification for construction machinery

（修订草案）

202X -XX -XX发布                                  202X -XX -XX实施

中国工程机械工业协会   发布

目    次

前言	II

引言	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 工程机械类组划分	1

4.1 挖掘机械	1

4.2 铲土运输机械	2

4.3 起重机械	3

4.4 工业车辆	4

4.5 压实机械	5

4.6 路面施工与养护机械	6

4.7 混凝土机械	10

4.8 掘进机械	12

4.9 桩工机械	13

4.10 市政与环卫机械	14

4.11 观光车及低速专用车辆	17

4.12 工程建材制品机械	18

4.13 高空作业机械	19

4.14 装修机械	20

4.15 钢筋及预应力机械	22

4.16 凿岩机械	24

4.17 气动工具	25

4.18 军用工程机械	27

4.19 电梯及扶梯	29

4.20 冰雪装备	29

4.21 工程机械配套件	30

4.22 其它专用工程机械	34

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件代替T/CCMA 0001—2011《工程机械定义及类组划分》，与T/CCMA 0001—2011相比主要技术变化如下：

a) “市政与环卫机械”减少“观光车”（见4.10）；

b）增加“观光车及低速专用车辆”（见4.11）；

c) “混凝土制品机械”修改为“工程建材制品机械”（见4.12）；

d）增加“冰雪装备”（见4.19）；

e）“其它专用工程机械”增加“应急救援装备”；

f) “其它专用工程机械”增加“管道施工专用设备”。

本文件由中国工程机械工业协会提出并归口。

本文件由中国工程机械工业协会标准化工作委员会组织制定。

本文件起草单位：*****、*****。

本文件主要起草人：***、***、***。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——T/CCMA 0001—2011。

——本次为第一次修订。

引    言

本文件是根据当前我国工程机械行业的发展情况和行业管理的需要制定的。

由于行业管理的历史原因，我国对工程机械的定义和分类，与其它国家不完全相同。另外对于部分目前已经不生产但仍有少量使用的品种给予保留，以期更全面的反映行业全貌。

工程机械定义及类组划分

# 1 范围

本文件规定了工程机械的定义和类组划分。

本文件适用于中国工程机械工业协会会员范围内的工程机械的生产、管理、科研、教学、使用和维修。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

本文件没有规范性引用文件。

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

工程机械  construction machinery

凡土石方工程，流动起重装卸工程，人货升降输送工程，市政、环卫及各种建设工程、综合机械化施工以及同上述工程相关的生产过程机械化所应用的机械设备。

# 4 工程机械类组划分

## 4.1 挖掘机械

挖掘机械类组划分见表1。

表1

| 类 | 组 | 型 | 产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机械 | 间歇式挖掘机 | 液压式挖掘机 | 履带式液压挖掘机 |
|  |  |  | 轮胎式液压挖掘机 |
|  |  |  | 水陆两用式液压挖掘机 |
|  |  |  | 湿地液压挖掘机 |
|  |  |  | 步履式液压挖掘机 |
|  |  |  | 固定式（船用）液压挖掘机 |
|  |  | 机械式挖掘机 | 履带式机械挖掘机 |
|  |  |  | 轮胎式机械挖掘机 |
|  |  |  | 固定式（船用）机械挖掘机 |
|  |  |  | 矿用电铲 |
|  |  | 挖掘装载机 | 侧移式挖掘装载机 |
|  |  |  | 中置式挖掘装载机 |
|  | 连续式挖掘机 | 斗轮挖掘机 | 履带式斗轮挖掘机 |
|  |  |  | 轮胎式斗轮挖掘机 |
|  |  |  | 特殊行走装置斗轮挖掘机 |
|  |  | 滚切式挖掘机 | 滚切式挖掘机 |
|  |  | 铣切式挖掘机 | 铣切式挖掘机 |
|  |  | 多斗挖沟机 | 成型断面挖沟机 |
|  |  |  | 轮斗挖沟机 |
|  |  |  | 链斗挖沟机 |
|  |  | 链斗挖掘机 | 履带式链斗挖掘机 |
|  |  |  | 轮胎式链斗挖掘机 |
|  |  |  | 轨道式链斗挖掘机 |
|  | 其它挖掘机械 |  |  |

## 4.2 铲土运输机械

铲土运输机械类组划分见表2。

表2

| 类 | 组 | 型 | 产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铲土运输机械 | 装载机 | 履带式装载机 | 机械装载机 |
|  |  |  | 液力机械装载机 |
|  |  |  | 全液压装载机 |
|  |  | 轮胎式装载机 | 机械装载机 |
|  |  |  | 液力机械装载机 |
|  |  |  | 全液压装载机 |
|  |  | 滑移转向式装载机 | 滑移转向装载机 |
|  |  | 特殊用途装载机 | 履带湿地式装载机 |
|  |  |  | 侧卸装载机 |
|  |  |  | 井下装载机 |
|  |  |  | 木材装载机 |
|  | 铲运机 | 自行铲运机 | 自行轮胎式铲运机 |
|  |  |  | 轮胎式双发动机铲运机 |
|  |  |  | 自行履带式铲运机 |
|  |  | 拖式铲运机 | 机械铲运机 |
|  |  |  | 液压铲运机 |
|  | 推土机 | 履带式推土机 | 机械推土机 |
|  |  |  | 液力机械推土机 |
|  |  |  | 全液压推土机 |
|  |  |  | 电驱(传)动推土机 |
|  |  | 轮胎式推土机 | 液力机械推土机 |
|  |  |  | 全液压推土机 |
|  |  | 通井机 | 通井机 |
|  |  | 推耙机 | 推耙机 |
|  | 叉装机 | 叉装机 | 轮胎式叉装机 |
|  | 平地机 | 自行式平地机 | 机械式平地机 |
|  |  |  | 液力机械平地机 |
|  |  |  | 全液压平地机 |
|  |  | 拖式平地机 | 拖式平地机 |
|  | 非公路自卸车 | 矿用自卸车 | 机械传动矿用自卸车 |
|  |  |  | 液力机械传动矿用自卸车 |
|  |  |  | 静液压传动矿用自卸车 |
|  |  |  | 电传动矿用自卸车 |
|  |  |  | 自动驾驶矿用自卸车 |
|  |  | 宽体自卸车 | 机械传动宽体自卸车 |
|  |  |  | 液力机械传动宽体自卸车 |
|  |  |  | 纯电动宽体自卸车 |
|  |  |  | 混合驱动宽体自卸车 |
|  |  |  | 自动驾驶宽体自卸车 |
|  |  | 铰接式自卸车 | 液力机械传动自卸车 |
|  |  |  | 液力机械传动自卸车 |
|  |  |  | 静液压传动自卸车 |
|  |  |  | 电传动自卸车 |
|  |  | 地下刚性自卸车 | 机械传动自卸车 |
|  |  |  | 液力机械传动自卸车 |
|  |  | 地下铰接式自卸车 | 液力机械传动自卸车 |
|  |  |  | 静液压传动自卸车 |
|  |  |  | 电传动自卸车 |
|  |  | 回转式自卸车 | 静液压传动自卸车 |
|  |  | 重力翻斗车 | 重力翻斗车 |
|  | 作业准备机械 | 除荆机 | 除荆机 |
|  |  | 除根机 | 除根机 |
|  | 其它铲土运输机械 |  |  |

## 4.3 起重机械

起重机械类组划分见表3。

表3

| 类 | 组 | 型 | 产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起重机械 | 流动式起重机 | 轮式起重机 | 汽车起重机 |
|  |  |  | 全地面起重机 |
|  |  |  | 轮胎起重机 |
|  |  |  | 越野轮胎起重机 |
|  |  |  | 随车起重机 |
|  |  |  | 随车起重运输车 |
|  |  | 履带式起重机 | 桁架臂履带起重机 |
|  |  |  | 伸缩臂履带起重机 |
|  |  | 专用流动式起重机 | 正面吊运起重机 |
|  |  |  | 侧面吊运起重机 |
|  |  |  | 履带式吊管机 |
|  |  | 清障车 | 清障车 |
|  |  |  | 清障抢救车 |
|  | 建筑起重机械 | 塔式起重机（按自行架设） | 水平臂小车变幅塔式起重机 |
|  |  |  | 倾斜臂小车变幅塔式起重机 |
|  |  |  | 动臂变幅塔式起重机 |
|  |  |  | 轨道运行式塔式起重机 |
|  |  |  | 固定式塔式起重机 |
|  |  |  | 车载式塔式起重机 |
|  |  |  | 拖行式塔式起重机 |
|  |  | 塔式起重机（按上组装式） | 水平臂（平头式）小车变幅塔式起重机 |
|  |  |  | 倾斜臂小车变幅塔式起重机 |
|  |  |  | 动臂变幅塔式起重机 |
|  |  |  | 伸缩臂小车变幅塔式起重机 |
|  |  |  | 折臂小车变幅塔式起重机 |
|  |  |  | 爬升式塔式起重机 |
|  |  |  | 定置式塔式起重机 |
|  |  |  | 轨道运行式塔式起重机 |
|  |  |  | 固定式塔式起重机 |
|  |  | 塔式起重机（按回转部位） | 上回转塔式起重机 |
|  |  |  | 下回转塔式起重机 |
|  |  | 施工升降机 | 齿轮齿条式施工升降机 |
|  |  |  | 钢丝绳式施工升降机 |
|  |  |  | 混合式施工升降机 |
|  |  | 建筑卷扬机 | 单筒式卷扬机 |
|  |  |  | 双筒式卷扬机 |
|  |  |  | 多筒式卷扬机 |
|  | 其它起重机械 |  |  |

## 4.4 工业车辆

工业车辆类组划分见表4。

表4

| 类 | 组 | 型 | 产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业车辆 | 机动工业车辆 （内燃、电动、混合动力） | 固定平台搬运车 | 货物及人员载运车 |
|  |  | 牵引车和推顶车 | 牵引车 |
|  |  |  | 推顶车 |
|  |  |  | 牵引堆垛车 |
|  |  | 堆垛用高起升车辆 | 平衡重式叉车 |
|  |  |  | 前移式叉车 |
|  |  |  | 插腿式叉车 |
|  |  |  | 托盘堆垛车 |
|  |  |  | 平台堆垛车 |
|  |  |  | 操作台可升降车辆 |
|  |  |  | 侧面式叉车（单侧） |
|  |  |  | 越野叉车 |
|  |  |  | 侧面堆垛式叉车（两侧） |
|  |  |  | 三向堆垛式叉车 |
|  |  |  | 堆垛用高起升跨车 |
|  |  |  | 平衡重式集装箱堆高机 |
|  |  |  | 双层堆垛车 |
|  |  |  | 卡车携带式叉车 |
|  |  |  | 牵引堆垛车 |
|  |  |  | 多向运行叉车 |
|  |  |  | 铰接平衡重式叉车 |
|  |  | 非堆垛用低起升车辆 | 托盘搬运车 |
|  |  |  | 平台搬运车 |
|  |  |  | 非堆垛用低起升跨车 |
|  |  |  | 端部操纵式托盘搬运车 |
|  |  |  | 中心操纵式拣选车 |
|  |  | 伸缩臂式车辆 | 伸缩臂式叉车 |
|  |  |  | 越野型伸缩臂式叉车 |
|  |  |  | 越野型回转伸缩臂式叉车 |
|  |  |  | 伸缩臂式集装箱搬运车 |
|  |  | 拣选车 | 拣选车 |
|  |  | 无人驾驶车辆 | 无人驾驶车辆 |
|  | 非机动工业车辆 | 堆垛用高起升车辆 | 步行插腿式叉车 |
|  |  |  | 步行式托盘堆垛车 |
|  |  | 非堆垛用低起升车辆 | 步行式托盘搬运车 |
|  |  | 拣选车 | 步行剪叉式托盘搬运车 |

## 4.5 压实机械

压实机械类组划分见表5。

表5

| 类 | 组 | 型 | 产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压实机械 | 静作用压路机 | 拖式压路机 | 拖式光轮压路机 |
|  |  | 自行式压路机 | 两轮光轮压路机 |
|  |  |  | 两轮铰接光轮压路机 |
|  |  |  | 三轮光轮压路机 |
|  |  |  | 三轮铰接光轮压路机 |
|  | 振动压路机 | 光轮式压路机 | 两轮串联振动压路机 |
|  |  |  | 两轮铰接振动压路机 |
|  |  |  | 四轮振动压路机 |
|  |  | 轮胎驱动式压路机 | 轮胎驱动光轮振动压路机 |
|  |  |  | 轮胎驱动凸块振动压路机 |
|  |  | 拖式压路机 | 拖式振动压路机 |
|  |  |  | 拖式凸块振动压路机 |
|  |  | 手扶式压路机 | 手扶光轮振动压路机 |
|  |  |  | 手扶凸块振动压路机 |
|  |  |  | 手扶带转向机构振动压路机 |
|  | 振荡压路机 | 光轮式压路机 | 两轮串联振荡压路机 |
|  |  |  | 两轮铰接振荡压路机 |
|  |  | 轮胎驱动式压路机 | 轮胎驱动式光轮振荡压路机 |
|  | 轮胎压路机 | 自行式压路机 | 轮胎压路机 |
|  |  |  | 铰接式轮胎压路机 |
|  | 冲击压路机 | 拖式压路机 | 拖式冲击压路机 |
|  |  | 自行式压路机 | 自行式冲击压路机 |
|  | 组合式压路机 | 振动轮胎组合式压路机 | 振动轮胎组合式压路机 |
|  |  | 振动振荡式压路机 | 振动振荡式压路机 |
|  | 振动平板夯 | 电动式平板夯 | 电动振动平板夯 |
|  |  | 内燃式平板夯 | 内燃振动平板夯 |
|  | 振动冲击夯 | 电动式冲击夯 | 电动振动冲击夯 |
|  |  | 内燃式冲击夯 | 内燃振动冲击夯 |
|  | 爆炸式夯实机 | 爆炸式夯实机 | 爆炸式夯实机 |
|  | 蛙式夯实机 | 蛙式夯实机 | 蛙式夯实机 |
|  | 垃圾填埋压实机 | 静碾式压实机 | 静碾式垃圾填埋压实机 |
|  |  | 振动式压实机 | 振动式垃圾填埋压实机 |
|  | 其它压实机械 |  |  |

## 4.6路面施工与养护机械

路面施工与养护机械类组划分见表6。

表6

| 类 | 组 | 型 | 产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路面施工与养护机械 | 沥青路面施工机械 | 沥青混合料搅拌设备 | 强制间歇式沥青搅拌设备 |
|  |  |  | 强制连续式沥青搅拌设备 |
|  |  |  | 滚筒连续式沥青搅拌设备 |
|  |  |  | 双滚筒连续式沥青搅拌设备 |
|  |  |  | 双滚筒间歇式沥青搅拌设备 |
|  |  |  | 移动式沥青搅拌设备 |
|  |  |  | 集装箱式沥青搅拌设备 |
|  |  |  | 厂房式沥青搅拌设备 |
|  |  |  | 沥青振动搅拌设备 |
|  |  | 沥青混合料保温运输车 | 沥青混合料保温运输车 |
|  |  | 沥青混合料摊铺机 | 机械传动履带式沥青摊铺机 |
|  |  |  | 全液压履带式沥青摊铺机 |
|  |  |  | 机械传动轮胎式沥青摊铺机 |
|  |  |  | 全液压轮胎式沥青摊铺机 |
|  |  |  | 双层沥青摊铺机 |
|  |  |  | 沥青喷洒摊铺一体机 |
|  |  |  | 路沿摊铺机 |
|  |  | 沥青混合料转运机 | 轮胎式沥青混合料转运机 |
|  |  |  | 履带式沥青混合料转运机 |
|  |  | 沥青洒布车（机） | 机械传动式沥青洒布车（机） |
|  |  |  | 液压传动式沥青洒布车（机） |
|  |  |  | 电传动式沥青洒布车 |
|  |  |  | 气压式沥青洒布机 |
|  |  | 碎石撒布车（机） | 自行式碎石撒布车（机） |
|  |  |  | 拖式碎石撒布机 |
|  |  |  | 悬挂式碎石撒布装置 |
|  |  | 液态沥青运输车 | 保温沥青运输罐车 |
|  |  |  | 半拖挂保温沥青运输罐车 |
|  |  |  | 简易车载式沥青罐车 |
|  |  | 沥青储罐 | 焊接式沥青储罐 |
|  |  |  | 装配式沥青储罐 |
|  |  |  | 固定式沥青库（站） |
|  |  |  | 移动式沥青库（站） |
|  |  | 沥青加沥青加热熔化设备热熔化设备 | 导热油加热沥青熔化设备 |
|  |  |  | 电加热沥青熔化设备 |
|  |  | 沥青灌装设备 | 筒装沥青灌装设备 |
|  |  |  | 袋装沥青灌装设备 |
|  |  | 沥青脱桶装置 | 固定式沥青脱桶装置 |
|  |  |  | 移动式沥青脱桶装置 |
|  |  | 沥青改性设备 | 搅拌式沥青改性设备 |
|  |  |  | 胶体磨式沥青改性设备 |
|  |  | 沥青乳化设备 | 移动式沥青乳化设备 |
|  |  |  | 固定式沥青乳化设备 |
|  | 水泥路面施工机械 | 水泥混凝土摊铺机 | 滑模式水泥混凝土摊铺机 |
|  |  |  | 轨道式水泥混凝土摊铺机 |
|  |  | 多功能路缘石铺筑机 | 履带式水泥混凝土路缘铺筑机 |
|  |  |  | 轨道式水泥混凝土路缘铺筑机 |
|  |  |  | 轮胎式水泥混凝土路缘铺筑机 |
|  |  | 切缝机 | 手扶式水泥混凝土路面切缝机 |
|  |  |  | 轨道式水泥混凝土路面切缝机 |
|  |  |  | 轮胎式水泥混凝土路面切缝机 |
|  |  | 水泥混凝土路面振动梁 | 单梁式水泥混凝土路面振动梁 |
|  |  |  | 双梁式水泥混凝土路面振动梁 |
|  |  | 水泥混凝土路面抹光机 | 电动式水泥混凝土路面抹光机 |
|  |  |  | 内燃式水泥混凝土路面抹光机 |
|  |  | 水泥混凝土路面脱水装置 | 真空式水泥混凝土路面脱水装置 |
|  |  |  | 气垫膜式水泥混凝土路面脱水装置 |
|  |  | 水泥混凝土边沟铺筑机 | 履带式水泥混凝土边沟铺筑机 |
|  |  |  | 轨道式水泥混凝土边沟铺筑机 |
|  |  |  | 轮胎式水泥混凝土边沟铺筑机 |
|  | 路面基层施工机械 | 稳定土拌和机 | 履带式稳定土拌和机 |
|  |  |  | 轮胎式稳定土拌和机 |
|  |  | 稳定土厂拌设备 | 连续式稳定土厂拌设备 |
|  |  |  | 强制间歇式稳定土厂拌设备 |
|  |  |  | 稳定土振动拌和设备 |
|  |  | 稳定土振动拌和设备 | 强制式稳定土振动拌和设备 |
|  |  |  | 自落式稳定土振动拌和设备 |
|  |  | 稳定土摊铺机 | 履带式稳定土摊铺机 |
|  |  |  | 轮胎式稳定土摊铺机 |
|  |  | 侧向物料转运机 | 侧向物料转运机 |
|  |  | 粉料撒布设备 | 自行式粉料撒布车 |
|  |  |  | 拖式粉料撒布机 |
|  |  | 水泥净浆设备 | 水泥制浆设备 |
|  |  |  | 水泥净浆洒布车（机） |
|  | 路面附属设施施工机械 | 护栏施工机械 | 打桩、拔桩机 |
|  |  |  | 钻孔吊桩机 |
|  |  | 标线标志施工机械 | 手扶式标线喷涂机 |
|  |  |  | 车载式标线画线机 |
|  |  |  | 回收式标线清除车 |
|  |  |  | 手扶式标线清除机 |
|  |  | 边沟、护坡施工机械 | 开沟机 |
|  |  |  | 边沟摊铺机 |
|  |  |  | 护坡摊铺机 |
|  |  |  | 护坡压实装置 |
|  | 路面养护机械 | 路面综合检测车 | 路面综合检测车 |
|  |  | 多功能养护车 | 多功能养护车 |
|  |  | 沥青路面修补设备 | 路面裂缝扩缝机 |
|  |  |  | 路面裂缝加热吹扫机 |
|  |  |  | 手扶式路面灌缝机 |
|  |  |  | 多功能路面灌缝机 |
|  |  |  | 路面切缝机 |
|  |  |  | 圆形切割机 |
|  |  |  | 小型路面加热板 |
|  |  |  | 沥青混合料加热保温料仓 |
|  |  |  | 路面综合养护车 |
|  |  |  | 喷射式坑槽修补机 |
|  |  | 沥青路面再生修补设备 | 自行式沥青路面热再生修补车 |
|  |  |  | 拖挂式沥青路面热再生修补车 |
|  |  |  | 车载式沥青路面热再生修补车 |
|  |  |  | 沥青路面微波加热再生修补车 |
|  |  | 路面摩擦系数恢复机械 | 路面抛丸机 |
|  |  |  | 路面凿毛机 |
|  |  | 路面铣刨机 | 履带式路面铣刨机 |
|  |  |  | 轮胎式路面铣刨机 |
|  |  | 沥青回收料厂拌热再生设备（一般与沥青混合料搅拌设备配合工作） | 强制间歇式厂拌热再生设备 |
|  |  |  | 滚筒连续式厂拌热再生设备 |
|  |  |  | 微波加热式厂拌热再生设备 |
|  |  |  | 旧料破碎筛分设备 |
|  |  | 水泥混凝土路面养护车 | 自行式水泥混凝土路面养护车 |
|  |  |  | 拖式水泥混凝土路面养护车 |
|  |  | 水泥混凝土路面破碎机 | 门闸式水泥混凝土路面破碎机 |
|  |  |  | 多棱冲击式破碎机 |
|  |  |  | 多锤头式水泥混凝土路面破碎机 |
|  |  |  | 共振式水泥混凝土路面破碎机 |
|  |  | 稀浆封层车（机） | 稀浆封层车 |
|  |  |  | 沥青喷洒稀浆封层一体车 |
|  |  |  | 拖式稀浆封层机 |
|  |  | 沥青碎石同步封层车 | 整车式沥青碎石同步封层车 |
|  |  |  | 半挂式沥青碎石同步封层车 |
|  |  |  | 加纤沥青碎石同步封层车 |
|  |  | 沥青路面冷再生机 | 自行式沥青路面冷再生机 |
|  |  |  | 拖式沥青路面冷再生机 |
|  |  |  | 悬挂式沥青路面冷再生机 |
|  |  | 沥青冷再生厂拌设备 | 连续式沥青冷再生厂拌设备 |
|  |  |  | 强制间歇式沥青冷再生厂拌设备 |
|  |  | 沥青路面就地热再生机组 | 沥青路面加热机 |
|  |  |  | 沥青路面加热翻松机 |
|  |  |  | 沥青路面加热复拌机 |
|  |  |  | 沥青路面加热搅拌机 |
|  |  | 路面清扫车 | 路面清扫车 |
|  |  |  | 路面干洗车 |
|  | 路面附属设施养护机械 | 绿化养护机械 | 绿化综合养护车 |
|  |  |  | 割草机 |
|  |  |  | 树篱修剪机 |
|  |  | 护栏清洗车 | 护栏清洗车 |
|  |  | 标志牌清洗维修车 | 标志牌清洗维修车 |
|  |  | 夜间照明设备 | 车载式照明车 |
|  |  |  | 拖式照明装置 |
|  | 路面冬季养护机械 | 除雪机械 | 推雪板 |
|  |  |  | 叶扇式除雪装置 |
|  |  |  | 螺旋式除雪装置 |
|  |  |  | 手扶式除雪机 |
|  |  |  | 自行式除雪机 |
|  |  |  | 涡扇吹扫式除雪机 |
|  |  | 除冰机械 | 机械式除冰机 |
|  |  |  | 加热式桥面除冰车 |
|  |  | 融雪剂洒布机械 | 液体融雪剂喷洒车 |
|  |  |  | 融雪剂撒布车 |
|  |  | 综合除冰雪设备 | 综合除冰雪车 |
|  | 桥隧检测维修设备 | 桥梁检测车 | 桁架式桥梁检测车 |
|  |  |  | 臂架式桥梁检测车 |
|  |  |  | 拖式桥梁检测车 |
|  |  | 隧道维修车 | 隧道壁清洗车 |
|  |  |  | 隧道照明通风设施检查维修车 |
|  | 路面施工与养护安全防护机械 | 防撞缓冲设备 | 防撞缓冲车 |
|  |  |  | 拖式防撞装置 |
|  |  | 警示牌车 | 拖式警示牌车 |
|  |  | 路锥布放与回收车 | 半自动路锥布放车 |
|  |  |  | 全自动路锥收放车 |
|  | 其它施工与养护机具 | 小型养护机具 | 液压工作站 |
|  |  |  | 液压镐 |
|  |  |  | 液压锯 |
|  |  |  | 冲击夯 |
|  |  |  | 平板夯 |
|  |  |  | 手扶式压路机 |

## 4.7 混凝土机械

混凝土机械类组划分见表7。

表7

| 类 | 组 | 型 | 产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混凝土机械 | 搅拌机 | 锥形反转出料式搅拌机 | 齿圈锥形反转出料混凝土搅拌机 |
|  |  |  | 摩擦锥形反转出料混凝土搅拌机 |
|  |  |  | 内燃机驱动锥形反转出料混凝土搅拌机 |
|  |  | 锥形倾翻出料式搅拌机 | 齿圈锥形倾翻出料混凝土搅拌机 |
|  |  |  | 摩擦锥形倾翻出料混凝土搅拌机 |
|  |  |  | 内燃机驱动锥形倾翻出料混凝土搅拌机 |
|  |  | 涡桨式搅拌机 | 涡桨式混凝土搅拌机 |
|  |  | 行星式搅拌机 | 行星式混凝土搅拌机 |
|  |  | 单卧轴式搅拌机 | 单卧轴式机械上料混凝土搅拌机 |
|  |  |  | 单卧轴式液压上料混凝土搅拌机 |
|  |  | 双卧轴式搅拌机 | 双卧轴式机械上料混凝土搅拌机 |
|  |  |  | 双卧轴式液压上料混凝土搅拌机 |
|  |  | 连续式搅拌机 | 连续式混凝土搅拌机 |
|  |  | 振动搅拌机 | 混凝土振动搅拌机 |
|  | 混凝土搅拌楼 | 锥形反转出料式搅拌楼 | 双主机锥形反转出料混凝土搅拌楼 |
|  |  | 锥形倾翻出料式搅拌楼 | 双主机锥形倾翻出料混凝土搅拌楼 |
|  |  |  | 三主机锥形倾翻出料混凝土搅拌楼 |
|  |  |  | 四主机锥形倾翻出料混凝土搅拌楼 |
|  |  | 涡桨式搅拌楼 | 单主机涡桨式混凝土搅拌楼 |
|  |  |  | 双主机涡桨式混凝土搅拌楼 |
|  |  | 行星式搅拌楼 | 单主机行星式混凝土搅拌楼 |
|  |  |  | 双主机行星式混凝土搅拌楼 |
|  |  | 单卧轴式搅拌楼 | 单主机单卧轴式混凝土搅拌楼 |
|  |  |  | 双主机单卧轴式混凝上搅拌楼 |
|  |  | 双卧轴式搅拌楼 | 单主机双卧轴式混凝土搅扑楼 |
|  |  |  | 双主机双卧轴式混凝土搅拌楼 |
|  |  | 连续式搅拌楼 | 连续式混凝土搅拌楼 |
|  |  | 振动搅拌楼 | 混凝土振动搅拌楼 |
|  | 混凝土搅拌站 | 锥形反转出料式搅拌站 | 单主机锥形反转出料搅拌站 |
|  |  | 锥形倾翻出料式搅拌站 | 单主机锥形倾翻出料式搅拌站 |
|  |  | 涡桨式搅拌站 | 单主机涡桨式混凝土搅拌站 |
|  |  | 行星式搅拌站 | 单主机行星式搅拌站 |
|  |  | 单卧轴式搅拌站 | 单主机单卧轴式搅拌站 |
|  |  | 双卧轴式搅拌站 | 单主机双卧轴式搅拌站 |
|  |  | 连续式搅拌站 | 连续式混凝土搅拌站 |
|  |  | 振动搅拌站 | 混凝土振动搅拌站 |
|  | 混凝土搅拌运输车 | 自行式搅拌运输车 | 飞轮取力混凝土搅拌运输车 |
|  |  |  | 前端取力混凝土搅拌运输车 |
|  |  |  | 单独驱动混凝土搅拌运输车 |
|  |  |  | 前端卸料混凝土搅拌运输车 |
|  |  |  | 带皮带输送机混凝土搅拌运输车 |
|  |  | 自行式搅拌运输车 | 带上料装置混凝土搅拌运输车 |
|  |  |  | 带臂架混凝土泵混凝土搅拌运输车 |
|  |  |  | 带倾翻机构混凝土搅拌运输车 |
|  |  | 拖式混凝土搅拌运输车 | 拖式混凝土搅拌运输车 |
|  |  | 回转密封式搅拌运输车 | 环保型回转密封混凝土搅拌运输车 |
|  |  |  | 轻量化回转密封混凝土搅拌运输车 |
|  |  | 全封闭式搅拌运输车 | 全封闭回转密封混凝土搅拌运输车 |
|  | 混凝土泵 | 固定式泵 | 固定式混凝土泵 |
|  |  | 拖式泵 | 拖式混凝土泵 |
|  | 混凝土布料杆 | 卷折式布料杆 | 卷折式混凝土布料杆 |
|  |  | “Z”形折叠式布料杆 | “Z”形折叠式混凝土布料杆 |
|  |  | 伸缩式布料杆 | 伸缩式混凝土布料杆 |
|  |  | 组合式布料杆 | 卷折“Z”形折叠组合式混凝土布料杆 |
|  |  |  | “Z”形折叠伸缩组合式混凝土布料杆 |
|  |  |  | 卷折伸缩组合式混凝土布料杆 |
|  | 混凝土泵车 | 整体式泵车 | 整体式臂架式混凝土泵车 |
|  |  | 半挂式泵车 | 半挂式臂架式混凝土泵车 |
|  |  | 全挂式泵车 | 全挂式臂架式混凝土泵车 |
|  | 混凝土喷射机 | 缸罐式喷射机 | 缸罐式混凝土喷射机 |
|  |  | 螺旋式喷射机 | 螺旋式混凝土喷射机 |
|  |  | 转子式喷射机 | 转子式混凝土喷射机 |
|  | 混凝土喷射机械手 | 混凝土喷射机械手 | 混凝土喷射机械手 |
|  | 混凝土喷射台车 | 混凝土喷射台车 | 混凝土喷射台车 |
|  | 混凝土浇注机 | 轨道式浇注机 | 轨道式混凝土浇注机 |
|  |  | 轮胎式浇注机 | 轮胎式混凝土浇注机 |
|  |  | 固定式浇注机 | 固定式混凝土浇注机 |
|  | 混凝土振动器 | 内部振动式振动器 | 电动软轴行星插入式混凝土振动器 |
|  |  |  | 电动软轴偏心插入式混凝土振动器 |
|  |  |  | 内燃软轴行星插入式混凝土振动器 |
|  |  |  | 电机内装插入式混凝土振动器 |
|  |  | 外部振动式振动器 | 平板式混凝土振动器 |
|  |  |  | 附着式混凝土振动器 |
|  |  |  | 单向振动附着式混凝土振动器 |
|  | 混凝土振动台 | 混凝土振动台 | 混凝土振动台 |
|  | 气卸散装水泥运输车 | 气卸散装水泥运输车 | 气卸散装水泥运输车 |
|  | 混凝土清洗回收站 | 混凝土清洗回收站 | 混凝土清洗回收站 |
|  | 混凝土配料站 | 混凝土配料站 | 混凝土配料站 |
|  | 其它混凝土机械 |  |  |

## 4.8 掘进机械

掘进机械类组划分见表8。

表8

| 类 | 组 | 型 | 产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 掘进机械 | 全断面隧道掘进机 | 盾构机 | 土压平衡式盾构机 |
|  |  |  | 泥水平衡式盾构机 |
|  |  |  | 泥浆式盾构机 |
|  |  |  | 泥水式盾构机 |
|  |  |  | 异型盾构机 |
|  |  | 硬岩掘进机（TBM） | 硬岩掘进机 |
|  |  | 组合式掘进机 | 组合式掘进机 |
|  | 非开挖设备 | 水平定向钻 | 水平定向钻 |
|  |  | 顶管机 | 土压平衡式顶管机 |
|  |  |  | 泥水平衡式顶管机 |
|  |  |  | 泥水输送式顶管机 |
|  | 巷道掘进机 | 悬臂式岩巷掘进机 | 悬臂式岩巷掘进机 |
|  |  | 煤巷掘进机 | 连采掘锚一体机 |
|  | 其它掘进机械 |  |  |

## 4.9 桩工机械

桩工机械类组划分见表9。

表9

| 类 | 组 | 型 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桩工机械 | 冲击锤 | 柴油打桩锤 | 筒式柴油打桩锤 |
|  |  |  | 导杆式柴油打桩锤 |
|  |  | 液压打桩锤 | 单作用液压打桩锤 |
|  |  |  | 双作用液压打桩锤 |
|  | 振动桩锤 | 电动式振动桩锤 | 普通振动桩锤 |
|  |  |  | 变矩振动桩锤 |
|  |  |  | 变频振动桩锤 |
|  |  |  | 变矩变频振动桩锤 |
|  |  | 液压式振动桩锤 | 液压振动桩锤 |
|  |  |  | 挖机振动桩锤 |
|  |  |  | 侧夹式挖机振动桩锤 |
|  | 桩架 | 滚管式桩架 | 滚管式桩架 |
|  |  | 轨道式桩架 | 轨道式桩架 |
|  |  | 步履式桩架 | 双履全回转式桩架 |
|  |  |  | 四履非全回转式桩架 |
|  |  | 履带式桩架 | 履带式三支点桩架 |
|  |  |  | 履带悬挂式桩架 |
|  | 压桩机 | 机械式压桩机 | 机械式压桩机 |
|  |  | 液压式压桩机 | 液压式压桩机 |
|  | 成孔机 | 螺旋式成孔机 | 长螺旋钻孔机 |
|  |  |  | 螺旋挤土桩机 |
|  |  |  | 套管式长螺旋钻孔机 |
|  |  |  | 短螺旋钻孔机 |
|  |  | 潜水式成孔机 | 潜水钻孔机 |
|  |  | 正反循环式成孔机 | 转盘式钻孔机 |
|  |  |  | 顶驱式钻孔机 |
|  |  | 冲击式成孔机 | 冲击钻机 |
|  |  | 全套管式成孔机 | 全回转式全套管钻孔机 |
|  |  |  | 摆转式全套管钻孔机 |
|  |  | 小口径成孔机 | 小口径多功能钻机 |
|  |  | 旋挖钻机 | 步履式旋挖钻机 |
|  |  |  | 履带式旋挖钻机 |
|  |  |  | 车载式旋挖钻机 |
|  | 地下连续墙成槽（墙）机 | 抓斗式成槽机 | 机械式连续墙抓斗 |
|  |  |  | 液压式连续墙抓斗 |
|  |  |  | 导杆式液压抓斗 |
|  |  |  | 半导杆式液压抓斗 |
|  |  | 铣削式成槽机 | 双轮铣槽机 |
|  |  | 潜水式成槽机 | 潜水式垂直多轴成槽机 |
|  |  | 铣削式成墙机 | 双轮铣削搅拌成墙机 |
|  |  |  | 链刀式铣削成墙机 |
|  |  | 多轴式成墙机 | 多轴式成墙机 |
|  | 软地基加固机械 | 振冲式加固机械 | 电动式振冲器 |
|  |  |  | 液压式振冲器 |
|  |  | 插板式加固机械 | 振动插板桩机 |
|  |  | 强夯式加固机械 | 强夯机 |
|  |  | 填料挤密成桩机械 | 振动式挤密桩机 |
|  |  |  | 冲击式挤密桩机 |
|  |  |  | 螺旋式挤密桩机 |
|  |  | 旋喷式加固机械 | 高压旋喷桩机 |
|  |  | 注浆深层搅拌式加固机械 | 单轴注浆式深层搅拌机 |
|  |  |  | 多轴注浆式深层搅拌机 |
|  |  | 粉体喷射深层搅拌式加固机械 | 单轴粉体喷射式探层搅拌机 |
|  |  |  | 多轴粉体喷射式深层搅拌机 |
|  | 其它桩工机械 |  |  |

## 4.10 市政与环卫机械

市政与环卫机械类组划分见表10。

表10

| 类 | 组 | 型 | 产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市政与环卫机械 | 环卫车辆 | 清扫车 | 扫路车 |
|  |  |  | 吸尘车 |
|  |  |  | 洗扫车 |
|  |  |  | 道路污染清除车 |
|  |  | 清洗洒水车 | 清洗车 |
|  |  |  | 护栏清洗车 |
|  |  |  | 路面养护车 |
|  |  |  | 垃圾桶清洗车 |
|  |  |  | 墙面清洗车 |
|  |  |  | 多功能抑尘车 |
|  |  |  | 洒水车 |
|  |  |  | 绿化喷洒车 |
|  |  | 垃圾车 | 压缩式垃圾车 |
|  |  |  | 自卸式垃圾车 |
|  |  |  | 自装卸式垃圾车 |
|  |  |  | 车厢可卸式垃圾车 |
|  |  |  | 吊装式垃圾车 |
|  |  |  | 厢式垃圾车 |
|  |  |  | 桶装垃圾运输车 |
|  |  |  | 密闭式桶装垃圾车 |
|  |  |  | 压缩式对接垃圾车 |
|  |  |  | 垃圾转运车 |
|  |  |  | 压缩式垃圾半挂车 |
|  |  |  | 餐厨垃圾车 |
|  |  |  | 医疗垃圾车 |
|  | 小型环卫机械 | 扫路机 | 纯吸式扫路机 |
|  |  |  | 吸扫式扫路机 |
|  |  |  | 纯扫式扫路机 |
|  |  | 清洗机 | 路面清洗机 |
|  |  |  | 隔离装置清洗机 |
|  |  |  | 立面清洗机 |
|  |  | 垃圾转运机 | 自装卸式垃圾转运机 |
|  |  |  | 桶装式垃圾转运机 |
|  |  |  | 厢体可卸式垃圾转运机 |
|  | 污水处理设备 | 移动式污水处理设备 | 污水处理车 |
|  |  | 固定式污水处理设备 | 污水处理站 |
|  | 垃圾处理设备 | 垃圾处理设备 | 垃圾压缩机 |
|  |  |  | 餐厨垃圾处理设备 |
|  |  |  | 垃圾转运设备 |
|  |  |  | 垃圾分选设备 |
|  |  |  | 垃圾破碎设备 |
|  |  |  | 垃圾堆肥设备 |
|  |  |  | 垃圾填埋设备 |
|  |  |  | 垃圾焚烧设备 |
|  | 市政机械 | 管道疏通机械 | 吸污车 |
|  |  |  | 清洗吸污车 |
|  |  |  | 下水道疏通清洗车 |
|  |  |  | 挖掏式管道疏通车 |
|  |  |  | 管道淤泥车 |
|  |  |  | 污泥运输车 |
|  |  |  | 大流量排水抢险车 |
|  |  | 吸粪车 | 吸粪车 |
|  |  | 厕所车 | 厕所车 |
|  | 园林机械 | 植树挖穴机 | 自行式植树挖穴机 |
|  |  |  | 手扶式植树挖穴机 |
|  |  | 树木移植机 | 自行式树木移植机 |
|  |  |  | 牵引式树木移植机 |
|  |  |  | 悬挂式树木移植机 |
|  |  |  | 起树机 |
|  |  | 剪草机 | 手推式旋刀剪草机 |
|  |  |  | 拖挂式滚刀剪草机 |
|  |  |  | 乘座式滚刀剪草机 |
|  |  |  | 自行式滚刀剪草机 |
|  |  |  | 手推式滚刀剪草机 |
|  |  |  | 自行式往复剪草机 |
|  |  |  | 手推式往复剪草机 |
|  |  |  | 甩刀式剪草机 |
|  |  |  | 气垫式剪草机 |
|  |  | 割草机 | 割草机 |
|  |  | 树木修剪机 | 树木修剪机 |
|  |  |  | 树枝粉碎机 |
|  |  | 绿篱修剪机 | 绿篱修剪机 |
|  |  | 树枝修剪车 | 绿化综合养护车 |
|  |  |  | 高树剪枝车 |
|  |  |  | 拖式高树剪枝车 |
|  | 物业清洁设备 | 扫地机 | 手推式扫地机 |
|  |  |  | 自走式扫地机 |
|  |  |  | 驾驶式扫地机 |
|  |  | 洗地机 | 手推式洗地机 |
|  |  |  | 自走式洗地机 |
|  |  |  | 驾驶式洗地机 |
|  |  | 吸尘器 | 干式吸尘器 |
|  |  |  | 湿式吸尘器 |
|  |  |  | 干湿两用吸尘器 |
|  |  | 擦地机 | 擦地机 |
|  |  | 吹风机 | 吹风机 |
|  | 停车设备 | 垂直循环式停车设备 | 垂直循环式下部出入式停车设备 |
|  |  |  | 垂直循环式中部出入式停车设备 |
|  |  |  | 垂直循环式上部出入式停车设备 |
|  |  | 多层循环式停车设备 | 多层圆形循环式停车设备 |
|  |  |  | 多层矩形循环式停车设备 |
|  |  | 水平循环式停车设备 | 水平圆形循环式停车设备 |
|  |  |  | 水平矩形循环式停车设备 |
|  |  | 升降机式停车设备 | 升降机纵置式停车设备 |
|  |  |  | 升降机横置式停车设备 |
|  |  |  | 升降机圆置式停车设备 |
|  |  | 升降移动式停车设备 | 升降移动纵置式停车设备 |
|  |  |  | 升降移动横置式停车设备 |
|  |  | 平面往复式停车设备 | 平面往复搬运式停车设备 |
|  |  |  | 平面往复搬运收容式停车设备 |
|  |  | 两层式停车设备 | 两层升降式停车设备 |
|  |  |  | 两层升降横移式停车设备 |
|  |  | 多层式停车设备 | 多层升降式停车设备 |
|  |  |  | 多层升降横移式停车设备 |
|  |  | 汽车用回转盘停车设备 | 旋转式汽车用回转盘 |
|  |  |  | 旋转移动式汽车用回转盘 |
|  |  | 汽车用升降机停车设备 | 升降式汽车用升降机 |
|  |  |  | 升降回转式汽车用升降机 |
|  |  |  | 升降横移式汽车用升降机 |
|  |  | 旋转平台停车设备 | 旋转平台 |
|  |  | AGV停车机器人设备 | 顶升式AGV停车机器人设备 |
|  |  |  | 侧升式AGV停车机器人设备 |
|  | 洗车设备 | 洗车场机械设备 | 龙门式洗车场机械设备 |
|  |  |  | 隧道式洗车场机械设备 |
|  |  |  | 无接触式洗车场机械设备 |
|  | 环境监测设备 | 移动式环境监测设备 | 水质环境监测车 |
|  |  |  | 大气环境监测车 |
|  |  |  | 无人机在线监测设备 |
|  |  | 水质在线监测设备 | 标准水质在线监测设备 |
|  |  |  | 一体式水质在线监测设备 |
|  |  |  | 水质浮船监测设备 |
|  |  | 大气环境监测设备 | 标准空气站 |
|  |  |  | 大气户外监测站 |
|  |  |  | 大气在线监测设备 |
|  |  |  | 大气颗粒物在线监测仪 |
|  |  |  | 大气分析仪 |
|  |  |  | 烟气在线监测设备 |
|  | 其它市政与环卫机械 |  |  |

## 4.11观光车及低速专用车辆

观光车及低速专用车辆类组划分见表11。

表11

| 类 | 组 | 型 | 产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 观光车及低速专用车辆 | 非公路用旅游观光车辆（内燃、蓄电池、其它动力） | 观光车辆 | 观光车 |
|  |  |  | 观光列车 |
|  | 低速专用车辆（最高车速≤30km/h） | 场（厂）内专用车辆 | 场（厂）内巡逻车 |
|  |  |  | 场（厂）内消防车 |
|  |  |  | 场（厂）内搬运货车 |
|  |  |  | 移动工作站（流动式警务室） |
|  |  |  | 场（厂）内电动清扫机 |
|  |  |  | 巡游车 |
|  |  |  | 专用车 |
|  |  | 休闲车辆 | 高尔夫球车 |
|  |  |  | 全地形越野车 |
|  |  |  | 专用越野车 |
|  |  |  | 移动式酒吧车（人力、电动） |
|  |  |  | 非轨道小火车（轮距＜1150mm） |
|  |  |  | 微型自驾游览车 |
|  |  |  | 仿古老爷车 |
|  |  | 无人驾驶车辆 | 无人驾驶巡逻车 |
|  |  |  | 无人驾驶消防车 |
|  |  |  | 无人驾驶搬运货车 |
|  | 其它观光车及低速专用车辆 |  |  |

## 4.12工程建材制品机械

工程建材制品机械类组划分见表12。

表12

| 类 | 组 | 型 | 产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程建材制品机械 | 小型混凝土制品机械 | 成型设备 | 移动式小型混凝土制品成型机 |
|  |  |  | 小型混凝土制品振动成型机 |
|  |  |  | 小型混凝土制品静压成型机 |
|  |  |  | 小型混凝土制品压振一体成型机 |
|  |  | 生产线 | 小型混凝土制品振动成型生产线 |
|  |  |  | 小型混凝土制品静压成型生产线 |
|  |  |  | 小型混凝土制品浇注成型生产线 |
|  |  |  | 小型混凝土制品压振一体成型生产线 |
|  |  | 专用及深加工设备 | 小型混凝土制品磨光机 |
|  |  |  | 小型混凝土制品切割机 |
|  |  |  | 小型混凝土制品抛丸机 |
|  |  |  | 小型混凝土制品水洗机 |
|  |  |  | 小型混凝土制品喷涂机 |
|  |  |  | 小型混凝土制品劈裂机 |
|  |  |  | 小型混凝土制品滚筒式造型机 |
|  |  |  | 小型混凝土制品码垛机 |
|  |  |  | 小型混凝土制品叠解板机 |
|  |  |  | 小型混凝土制品子母车 |
|  | 预制混凝土构件 | 成型设备 | 预制混凝土构件振动成型平台 |
|  |  |  | 移动式预制混凝土构件成型机 |
|  |  |  | 预制混凝土构件成组立模成型机 |
|  |  |  | 预制混凝土管廊成型机 |
|  |  |  | 预制混凝土构件盘转压制成型机 |
|  |  |  | 预制混凝土构件杠杆压制成型机 |
|  |  | 生产线 | 预制混凝土构件长线台座生产线 |
|  |  |  | 预制混凝土构件平模流水生产线 |
|  |  |  | 预制混凝土管片生产线 |
|  |  |  | 预应力混凝土叠合板生产线 |
|  |  |  | 预制混凝土双块式轨枕生产线 |
|  |  |  | 预制混凝土单块式轨枕生产线 |
|  |  |  | 预制混凝土轨道板生产线 |
|  |  |  | 预制混凝土构件机组联动式生产线 |
|  | 轻质混凝土成型设备 | 加气混凝土生产线 | 加气混凝土生产线 |
|  |  | 加气混凝土专用设备 | 加气混凝土制浆站 |
|  |  |  | 加气混凝土模具车 |
|  |  |  | 加气混凝土翻转机 |
|  |  |  | 加气混凝土切割机 |
|  |  |  | 加气混凝土掰分机 |
|  |  | 泡沫混凝土生产线 | 泡沫混凝土生产线 |
|  | 混凝土墙板成型机 | 挤压式 | 预制混凝土墙板挤压成型机 |
|  |  | 推挤式 | 预制混凝土墙板推挤成型机 |
|  |  | 拉模式 | 预制混凝土墙板拉模成型机 |
|  |  | 滑模式 | 预制混凝土墙板滑模成型机 |
|  | 预制混凝土管（桩）成型机 | 离心式 | 离心式预制混凝土管成型机 |
|  |  | 振动式 | 芯模振动式预制混凝土管成型机 |
|  |  | 挤压式 | 悬辊挤压式预制混凝土管成型机 |
|  |  |  | 径向挤压预制混凝土管成型机 |
|  |  | 设备 | 预制混凝土管桩截桩机 |
|  |  | 全自动 | 预制混凝土管桩生产线 |
|  |  | 全自动 | 预应力管桩生产线 |
|  | 异型混凝土构件成型设备 | 成型设备 | 水泥瓦成型设备 |
|  |  |  | 檩条成型机 |
|  |  |  | 景观混凝土构件成型设备 |
|  | 混凝土构件配套设备 | 配套设备 | 混凝土真空吸水装置 |
|  |  |  | 预制混凝土构件切割机 |
|  |  |  | 预制混凝土构件表面抹光机 |
|  |  |  | 预制混凝土管件磨口机 |
|  |  |  | 预制混凝土构件布料机 |
|  |  |  | 预制混凝土构件布筋机 |
|  |  |  | 预制混凝土构件模台及其附件 |
|  |  |  | 小型混凝土制品模具 |
|  |  |  | 小型混凝土制品成型机用托板 |
|  |  |  | 预制混凝土构件成型机用振动器 |
|  | 建筑废弃物处理设备 | 骨料处理设备 | 建筑废弃物分拣机 |
|  |  |  | 骨料破碎机 |
|  |  |  | 骨料风选机 |
|  |  |  | 骨料筛分机 |
|  |  |  | 骨料水洗机 |
|  |  | 建筑废弃物成套处理设备 | 建筑废弃物处理站 |
|  |  |  | 移动式建筑废弃物处理一体机 |

## 4.13高空作业机械

高空作业机械类组划分见表13。

表13

| 类 | 组 | 型 | 产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高空作业机械 | 车载移动式升降工作平台（高空作业车） | 普通型高空作业车 | 伸缩臂式高空作业车 |
|  |  |  | 折叠臂式高空作业车 |
|  |  |  | 垂直升降式高空作业车 |
|  |  |  | 混合式高空作业车 |
|  |  | 高树剪枝车 | 高树剪枝车 |
|  |  |  | 拖式高树剪枝车 |
|  |  | 绝缘型高空作业车 | 高空绝缘斗臂车 |
|  |  |  | 折叠臂式高空绝缘车 |
|  |  |  | 混合臂式高空绝缘车 |
|  |  |  | 拖式高空绝缘车 |
|  |  | 桥梁检修设备 | 桥梁检修车 |
|  |  |  | 拖式桥梁检修平台 |
|  |  | 高空摄影车 | 高空摄影车 |
|  |  | 航空地面支持车 | 航空地面支持用升降车 |
|  |  | 飞机除冰防冰车 | 飞机除冰防冰车 |
|  |  | 消防救援车 | 高空消防救援车 |
|  | 举升式升降工作平台 | 剪叉式升降工作平台 | 固定剪叉式升降工作平台 |
|  |  |  | 移动剪叉式升降工作平台 |
|  |  |  | 自行剪叉式升降工作平台 |
|  |  | 臂架式升降工作平台平台 | 固定臂架式升降工作平台 |
|  |  |  | 移动臂架式升降工作平台 |
|  |  |  | 自行臂架式升降工作平台 |
|  |  | 套筒油缸式升降工作平台 | 固定套筒油缸式升降工作平台 |
|  |  |  | 移动套筒油缸式升降工作平台 |
|  |  |  | 自行套筒油缸式升降工作平台 |
|  |  | 桅柱式升降工作平台 | 固定桅柱式升降工作平台 |
|  |  |  | 移动桅柱式升降工作平台 |
|  |  |  | 自行桅柱式升降工作平台 |
|  |  | 导架爬升式工作平台 | 固定导架式升降工作平台 |
|  |  |  | 移动导架式升降工作平台 |
|  |  |  | 自行导架式升降工作平台 |
|  | 导架爬升式工作平台 | 导架爬升式工作平台 | 固定导架式升降工作平台 |
|  |  |  | 移动导架式升降工作平台 |
|  |  |  | 自行导架式升降工作平台 |
|  | 其它高空作业机械 |  |  |

## 4.14装修机械

装修机械类组划分见表14。

表14

| 类 | 组 | 型 | 产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装修机械 | 砂浆制备及喷涂机械 | 筛砂机 | 电动式筛砂机 |
|  |  | 砂浆搅拌机 | 卧轴式灰浆搅拌机 |
|  |  |  | 立轴式灰浆搅拌机 |
|  |  |  | 筒转式灰浆搅拌机 |
|  |  | 砂浆输送泵 | 柱塞式单缸灰浆泵 |
|  |  |  | 柱塞式双缸灰浆泵 |
|  |  |  | 隔膜式灰浆泵 |
|  |  |  | 气动式灰浆泵 |
|  |  |  | 挤压式灰浆泵 |
|  |  |  | 螺杆式灰浆泵 |
|  |  | 砂浆联合机 | 灰浆联合机 |
|  |  | 淋灰机 | 淋灰机 |
|  |  | 麻刀灰拌和机 | 麻刀灰拌和机 |
|  | 涂料喷刷机械 | 喷浆泵 | 喷浆泵 |
|  |  | 无气喷涂机 | 气动式无气喷涂机 |
|  |  |  | 电动式无气喷涂机 |
|  |  |  | 内燃式无气喷涂机 |
|  |  | 有气喷涂机 | 抽气式有气喷涂机 |
|  |  |  | 自落式有气喷涂机 |
|  |  | 喷塑机 | 喷塑机 |
|  |  | 石膏喷涂机 | 石膏喷涂机 |
|  | 油漆制备及喷涂机械 | 油漆喷涂机 | 油漆喷涂机 |
|  |  | 油漆搅拌机 | 油漆搅拌机 |
|  | 地面修整机械 | 地面抹光机 | 地面抹光机 |
|  |  | 地板磨光机 | 地板磨光机 |
|  |  | 地面水磨石机 | 单盘水磨石机 |
|  |  |  | 双盘水磨石机 |
|  |  |  | 金刚石地面水磨石机 |
|  |  | 地板刨平机 | 地板刨平机 |
|  |  | 打蜡机 | 打蜡机 |
|  |  | 地面清除机 | 地面清除机 |
|  |  | 瓷砖切割机 | 瓷砖切割机 |
|  | 屋面装修机械 | 涂沥青机 | 屋面沥青喷涂机 |
|  |  | 铺毡机 | 屋面铺毡机 |
|  | 高处作业吊篮 | 手动式高处作业吊篮 | 手动高处作业吊篮 |
|  |  | 气动式高处作业吊篮 | 气动高处作业吊篮 |
|  |  | 电动式高处作业吊篮 | 电动爬绳式高处作业吊篮 |
|  |  |  | 电动卷扬式高处作业吊篮 |
|  | 擦窗机 | 轮载式擦窗机 | 轮载式伸缩变幅擦窗机 |
|  |  |  | 轮载式小车变幅擦窗机 |
|  |  |  | 轮载式动臂变幅擦窗机 |
|  |  | 屋面轨道式擦窗机 | 屋面轨道式伸缩臂变幅擦窗机 |
|  |  |  | 屋面轨道式小车变幅擦窗机 |
|  |  |  | 屋面轨道式动臂变幅擦窗机 |
|  |  | 悬挂轨道式擦窗机 | 悬挂轨道式擦窗机 |
|  |  | 插杆式擦窗机 | 插杆式擦窗机 |
|  |  | 滑梯式擦窗机 | 滑梯式擦窗机 |
|  | 建筑装修机具 | 射钉机 | 射钉机 |
|  |  | 铲刮机 | 电动铲刮机 |
|  |  | 开槽机 | 混凝土开槽机 |
|  |  | 石材切割机 | 石材切割机 |
|  |  | 型材切割机 | 型材切割机 |
|  |  | 剥离机 | 剥离机 |
|  |  | 角向磨光机 | 角向磨光机 |
|  |  | 混凝土切割机 | 混凝土切割机 |
|  |  | 混凝土切缝机 | 混凝土切缝机 |
|  |  | 混凝土钻孔机 | 混凝土钻孔机 |
|  |  | 水磨石磨光机 | 水磨石磨光机 |
|  |  | 电镐 | 电镐 |
|  | 其它装修机械 | 贴墙纸机 | 贴墙纸机 |
|  |  | 螺旋洗石机 | 单螺旋洗石机 |
|  |  |  | 双螺旋洗石机 |
|  |  | 穿孔机 | 穿孔机 |
|  |  | 孔道压浆机 | 孔道压浆机 |
|  |  | 弯管机 | 弯管机 |
|  |  | 管子套丝切断机 | 管子套丝切断机 |
|  |  | 管材弯曲套丝机 | 管材弯曲套丝机 |
|  |  | 坡口机 | 电动坡口机 |
|  |  | 弹涂机 | 电动弹涂机 |
|  |  | 滚涂机 | 电动滚涂机 |

## 4.15钢筋及预应力机械

钢筋及预应力机械类组划分见表15。

表15

| 类 | 组 | 型 | 产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢筋及预应力机械 | 钢筋强化 机械 | 钢筋冷拉机 | 卷扬机式钢筋冷拉机 |
|  |  |  | 液压式钢筋冷拉机 |
|  |  |  | 阻力轮式钢筋冷拉机 |
|  |  |  | 丝杠式钢筋冷拉机 |
|  |  | 钢筋冷拔机 | 立式冷拔机 |
|  |  |  | 卧式冷拔机 |
|  |  |  | 串联式冷拔机 |
|  |  | 冷轧带肋钢筋成型机 | 主动式冷轧带肋钢筋成型机 |
|  |  |  | 被动式冷轧带肋钢筋成型机 |
|  |  |  | 卧式钢筋切断机 |
|  |  |  | 立式钢筋切断机 |
|  | 单件钢筋 成型机械 | 钢筋切断生产线 | 钢筋剪切生产线 |
|  |  |  | 钢筋锯切生产线 |
|  |  | 钢筋调直切断机 | 机械式钢筋调直切断机 |
|  |  |  | 压辊式钢筋调直切断机 |
|  |  |  | 组合式钢筋调直切断机 |
|  |  | 钢筋弯曲机 | 卧式钢筋弯曲机 |
|  |  |  | 立式钢筋弯曲机 |
|  |  | 钢筋弯曲生产线 | 立式钢筋弯曲生产线 |
|  |  |  | 卧式钢筋弯曲生产线 |
|  |  | 钢筋弯弧机 | 机械式钢筋弯弧机 |
|  |  |  | 液压式钢筋弯弧机 |
|  |  | 钢筋弯箍机 | 机械式钢筋弯箍机 |
|  |  |  | 液压式钢筋弯箍及 |
|  |  | 钢筋螺纹成型机 | 钢筋滚轧螺纹成型机 |
|  |  |  | 钢筋切削螺纹成型机 |
|  |  | 钢筋螺纹生产线 | 钢筋半自动螺纹生产线 |
|  |  |  | 钢筋全自动螺纹生产线 |
|  |  |  | 钢筋锚杆螺纹生产线 |
|  |  | 钢筋镦头机 | 钢筋镦头机 |
|  |  | 钢筋切断弯曲机 | 钢筋切断弯曲机 |
|  |  | 钢筋切断螺纹弯曲机 | 钢筋切断螺纹弯曲机 |
|  |  | 封闭箍筋焊接生产线 | 封闭箍筋电阻压接焊生产线 |
|  |  |  | 封闭箍筋闪光对焊生产线 |
|  |  |  | 封闭箍筋保护焊生产线 |
|  |  | “8”字钢筋生产线 | “8”字钢筋生产线 |
|  | 组合钢筋 成型机械 | 钢筋网成型机 | 普通钢筋网焊接成型机 |
|  |  |  | 自动钢筋网焊接成型机 |
|  |  | 钢筋笼成型机 | 桩基笼滚焊机 |
|  |  |  | 桩基地笼焊机 |
|  |  |  | 水泥管笼滚焊机 |
|  |  |  | 异型笼焊接成型机 |
|  |  | 钢筋桁架焊接生产线 | 高铁专用钢筋桁架焊接生产线 |
|  |  |  | 通用型钢筋桁架焊接生产线 |
|  |  |  | “W”型专用钢筋桁架焊接生产线 |
|  |  | 钢筋骨架成型机 | 钢筋梁柱骨架成型机 |
|  |  |  | 钢筋墙板骨架成型机 |
|  |  | 钢筋弯网机 | 钢筋弯网机 |
|  |  | 钢筋拉网机 | 钢筋拉网机 |
|  |  | 桁架楼承板专用焊机 | 钢筋桁架楼承板专用焊机 |
|  |  | 桁架底板辊压成型机 | 桁架底板辊压成型机 |
|  |  | 箍筋笼焊接机 | 箍筋笼焊接机 |
|  | 钢筋连接 机械 | 钢筋焊接连接机械 | 钢筋电阻对焊机械 |
|  |  |  | 钢筋电弧焊机械 |
|  |  |  | 钢筋电渣压力焊机械 |
|  |  |  | 钢筋气压焊机械 |
|  |  |  | 预埋件钢筋焊接设备 |
|  |  | 钢筋机械连接机械 | 径向钢筋套筒挤压机 |
|  |  |  | 轴向钢筋套筒挤压机 |
|  |  |  | 钢筋套筒扣压机 |
|  |  |  | 钢筋镦头机 |
|  |  |  | 套筒锥套锁紧机 |
|  |  |  | 钢筋摩擦焊接机 |
|  |  |  | 灌浆套筒灌浆机 |
|  | 预应力 机械与机具 | 预应力用镦头器 | 电动冷镦机 |
|  |  |  | 液压冷镦机 |
|  |  | 预应力用张拉机 | 机械式张拉机 |
|  |  |  | 液压式张拉机 |
|  |  | 预应力用智能张拉机 | 预应力用智能张拉机 |
|  |  | 预应力用灌浆机 | 预应力用灌浆机 |
|  |  | 预应力用搅拌机 | 预应力用搅拌机 |
|  |  | 预应力用真空泵 | 预应力用真空泵 |
|  | 其它钢筋及预应力机械 | 预应力用锚具、 夹具、连接器 | 锚具 |
|  |  |  | 夹具 |
|  |  |  | 连接器 |
|  |  | 钢筋机械连接套筒 | 挤压套筒 |
|  |  |  | 螺纹套筒 |
|  |  |  | 灌浆套筒 |

## 4.16凿岩机械

凿岩机械类组划分见表16。

表16

| 类 | 组 | 型 | 产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 凿岩机械 | 凿岩机 | 气动凿岩机 | 手持式凿岩机 |
|  |  |  | 手持式水下凿岩机 |
|  |  |  | 手持气腿两用凿岩机 |
|  |  |  | 气腿式凿岩机 |
|  |  |  | 气腿式高频凿岩机 |
|  |  |  | 多用途气腿式凿岩机 |
|  |  |  | 向上式凿岩机 |
|  |  |  | 导轨式凿岩机 |
|  |  |  | 导轨式高频凿岩机 |
|  |  |  | 导轨式独立回转凿岩机 |
|  |  | 内燃凿岩机 | 手持式内燃凿岩机 |
|  |  | 液压凿岩机 | 手持式液压凿岩机 |
|  |  |  | 支腿式液压凿岩机 |
|  |  |  | 导轨式采矿/掘进液压凿岩机 |
|  |  | 电动凿岩机 | 手持式电动凿岩机 |
|  |  |  | 支腿式电动凿岩机 |
|  |  |  | 导轨式电动凿岩机 |
|  | 钻机 | 气动、半液压钻机 | 履带式潜孔钻机 |
|  |  |  | 轮胎式潜孔钻机 |
|  |  |  | 柱架式潜孔钻机 |
|  |  | 电动钻机 | 电动潜孔钻机 |
|  |  | 气动冲击钻 | 枪柄式/环柄式/侧柄式冲击钻 |
|  |  | 回转钻 | 手持式气动岩心钻/岩石钻/电动岩石钻/矿用隔爆电动岩石钻/支腿式锚杆钻机/电动锚杆钻机/液压锚杆钻机 |
|  | 露天钻车 | 气动、半液压钻车 | 履带式露天钻车 |
|  |  |  | 履带式露天潜孔钻车 |
|  |  |  | 轨轮式露天钻车 |
|  |  |  | 轮胎式露天钻车 |
|  |  | 液压钻车 | 履带式露天液压钻车 |
|  |  |  | 轮胎式露天液压钻车 |
|  |  |  | 轨轮式露天液压钻车 |
|  | 井下钻车 | 气动、半液压钻车 | 履带式采矿/掘进/锚杆钻车 |
|  |  |  | 轮胎式采矿/掘进/锚杆钻车 |
|  |  |  | 轨轮式采矿/掘进/锚杆钻车 |
|  |  | 全液压钻车 | 全液压履带式采矿/掘进/锚杆钻车 |
|  |  |  | 轮胎式液压采矿/掘进/锚杆钻车 |
|  |  |  | 轨轮式液压采矿/掘进/锚杆钻车 |
|  | 潜孔 冲击器 | 气动冲击器 | 气动潜孔冲击器 |
|  |  | 液压冲击器 | 液压潜孔冲击器 |
|  | 凿岩辅助设备 | 支腿 | 气腿/水腿/油腿/手摇式支腿 |
|  |  | 柱式钻架 | 单柱式/双柱式钻架 |
|  |  | 圆盘式钻架 | 圆盘式/伞式/环形钻架 |
|  |  | 其它 | 集尘器、注油器、磨钎机、气动灯 |

## 4.17气动工具

气动工具类组划分见表17。

表17

| 类 | 组 | 型 | 产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气动工具 | 回转式及往复式气动工具 | 雕刻笔 | 气动雕刻笔 |
|  |  | 气钻 | 直柄式/枪柄式/侧柄式/万向式/双向式/角式/组合用气钻、气动开颅钻、气动牙钻 |
|  |  | 攻丝机 | 直柄式/枪柄式/组合用气动攻丝机 |
|  |  | 铰孔机 | 气动铰孔机 |
|  |  | 砂轮机 | 直柄式/角向/端面式/组合气动砂轮机/直柄式气动钢丝刷 |
|  |  | 抛光机 | 端面式/圆周式/角向抛光机 |
|  |  | 磨光机 | 端面/圆周/往复式/砂带式/滑板式/复式/三角式气动磨光机 |
|  |  | 锉刀 | 旋转式/往复式/旋转往复式/旋转摆动式气锉刀 |
|  |  | 铣刀 | 气铣刀/角式气铣刀 |
|  |  | 气锯 | 带式/带式摆动/圆盘式/链式气锯 |
|  |  |  | 气动细锯 |
|  |  | 剪刀 | 气动剪切机/气动冲剪机 |
|  | 装配用气动工具 | 气螺刀 | 直柄式/枪柄式/角式失速型气螺刀 |
|  |  | 气扳机 | 枪柄式失速型/离合型/自动关闭型纯扭气扳机 |
|  |  |  | 角式失速型/离合型纯扭气扳机 |
|  |  |  | 棘轮式/双速型/组合式纯扭气扳机 |
|  |  |  | 开口爪型套筒/闭口爪型套筒纯扭气扳机 |
|  |  |  | 气动螺柱扳手 |
|  |  |  | 直柄式/环柄式/侧柄式/枪柄式/角式定扭矩气扳机 |
|  |  |  | 直柄式/环柄式/侧柄式/枪柄式/角式高速气扳机 |
|  |  |  | 直柄式/环柄式/侧柄式储能气扳机 |
|  |  |  | 组合用气扳机 |
|  |  |  | 直柄式/枪柄式/角式/电控型脉冲气扳机 |
|  |  | 顶把 | 偏心/冲击式顶把 |
|  |  |  | 顶把 |
|  |  | 铆钉机 | 直柄式/弯柄式/环柄式/枪柄式气动铆钉机 |
|  |  |  | 气动拉铆式钉机/压铆钉机 |
|  |  | 打钉机 | 气动打钉机/条形钉/U形钉气动打钉机 |
|  |  | 订合机 | 气动订合机 |
|  | 挤压和切断用气动工具 | 折弯机 | 折弯机 |
|  |  | 打印器 | 打印器 |
|  |  | 钳 | 气动钳/液压钳 |
|  |  | 劈裂机 | 气动/液压劈裂机 |
|  |  | 扩张器 | 液压扩张器 |
|  |  | 液压剪 | 液压环/直形剪 |
|  |  | 剪扩器 | 液压剪扩器 |
|  | 喷涂用气动工具 | 搅拌机 | 气动搅拌机 |
|  |  | 油枪 | 气动油枪 |
|  |  | 涂油机 | 气动涂油机 |
|  |  | 喷枪 | 气动喷漆枪 |
|  | 包装用气动工具 | 捆扎机 | 齿轮式/蜗轮式/气动捆扎机 |
|  |  | 封口机 | 气动封口机 |
|  | 冲击式动力工具 | 破碎锤 | 气动/液压破碎锤 |
|  |  | 镐 | 气镐、液压镐、内燃镐、电动镐 |
|  |  | 气铲 | 直柄式/弯柄式/环柄式气铲/铲石机 |
|  |  | 捣固机 | 气动捣固机/枕木捣固机/夯土捣固机 |
|  |  | 除锈锤/器 | 气动除锈锤/多头气动除锈锤/气动针束除锈器 |
|  |  | 撬浮机 | 气动/液压撬浮机 |
|  |  | 雕刻机 | 回转式气动雕刻机 |
|  |  | 凿毛机 | 气动凿毛机 |
|  | 其它气动 机械 | 气动马达 | 叶片式气动马达 |
|  |  |  | 活塞式/轴向活塞式气动马达 |
|  |  |  | 齿轮式/透平式气动马达 |
|  |  | 气动泵 | 气动水泵 |
|  |  |  | 气动油泵/预供油泵 |
|  |  |  | 气动隔膜泵 |
|  |  | 扎网机 | 气动扎网机 |
|  |  | 气动吊 | 环链式/钢绳式气动吊 |
|  |  | 气动绞车/绞盘 | 气动绞车/气动绞盘 |
|  |  | 气动桩机 | 气动打桩机/拔桩机 |
|  | 其它气动工具 | 振动器 | 冲击式/回转式气动振动器 |
|  |  |  | 气动振动棒 |

3.18军用工程机械

军用工程机械类组划分见表18。

表18

| 类 | 组 | 型 | 产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 军用工程机械 | 道路机械 | 装甲工程车 | 履带式装甲工程车 |
|  |  |  | 轮式装甲工程车 |
|  |  | 多用工程车 | 履带式多用工程车 |
|  |  |  | 轮式多用工程车 |
|  |  | 推土机 | 履带式推土机 |
|  |  |  | 轮式推土机 |
|  |  | 装载机 | 轮式装载机 |
|  |  |  | 滑移装载机 |
|  |  | 平地机 | 自行式平地机 |
|  |  | 压路机 | 振动式压路机 |
|  |  |  | 静作用式压路机 |
|  |  | 除雪机 | 转子式除雪机 |
|  |  |  | 犁式除雪机 |
|  | 野战筑城 机械 | 挖壕机 | 履带式挖壕机 |
|  |  |  | 轮式挖壕机 |
|  |  | 挖坑机 | 履带式挖坑机 |
|  |  |  | 轮式挖坑机 |
|  |  | 挖掘机 | 履带式挖掘机 |
|  |  |  | 轮式挖掘机 |
|  |  |  | 山地挖掘机 |
|  |  | 野战工事作业机械 | 野战工事作业车 |
|  |  |  | 山地丛林作业机 |
|  |  | 钻孔机具 | 土钻 |
|  |  |  | 快速成孔钻机 |
|  |  | 冻土作业机械 | 机-爆式挖壕机 |
|  |  |  | 冻土钻井机 |
|  | 永备筑城机械 | 凿岩机 | 凿岩机 |
|  |  |  | 凿岩台车 |
|  |  | 空压机 | 电动机式空压机 |
|  |  |  | 内燃机式空压机 |
|  |  | 坑道通风机 | 坑道通风机 |
|  |  | 坑道联合掘进机 | 坑道联合掘进机 |
|  |  | 坑道装岩机 | 轨道式装岩机 |
|  |  |  | 轮胎式装岩机 |
|  |  | 坑道被覆机械 | 钢模台车 |
|  |  |  | 混凝土浇注机 |
|  |  |  | 混凝土喷射机 |
|  |  | 碎石机 | 颚式碎石机 |
|  |  |  | 圆锥式碎石机 |
|  |  |  | 辊式碎石机 |
|  |  |  | 锤式碎石机 |
|  |  | 筛分机 | 滚筒式筛分机 |
|  |  | 混凝土搅拌机 | 倒翻式凝土搅拌机 |
|  |  |  | 倾斜式凝土搅拌机 |
|  |  |  | 回转式凝土搅拌机 |
|  |  | 钢筋加工机械 | 直筋-切筋机 |
|  |  |  | 弯筋机 |
|  |  | 木材加工机械 | 摩托锯 |
|  |  |  | 圆锯机 |
|  | 布、探、扫雷机械 | 布雷机械 | 履带式布雷车 |
|  |  |  | 轮胎式布雷车 |
|  |  | 探雷机械 | 道路探雷车 |
|  |  | 扫雷机械 | 机械式扫雷车 |
|  |  |  | 综合式扫雷车 |
|  | 架桥机械 | 架桥作业机械 | 架桥作业车 |
|  |  | 机械化桥 | 履带式机械化桥 |
|  |  |  | 轮胎式机械化桥 |
|  |  | 打桩机械 | 打桩机 |
|  | 野战给水机械 | 水源侦察车 | 水源侦察车 |
|  |  | 钻井机 | 回转式钻井机 |
|  |  |  | 冲击式钻井机 |
|  |  | 汲水机械 | 内燃抽水机 |
|  |  |  | 电动抽水机 |
|  |  | 净水机械 | 自行式净水车 |
|  |  |  | 拖式净水车 |
|  | 伪装机械 | 伪装勘测车 | 伪装勘测车 |
|  |  | 伪装作业车 | 迷彩作业车 |
|  |  |  | 假目标制作车 |
|  |  |  | 遮障（高空）作业车 |
|  | 保障作业 车辆 | 移动式电站 | 自行式移动式电站 |
|  |  |  | 拖式移动式电站 |
|  |  | 金木工程作业车 | 金木工程作业车 |
|  |  | 起重机械 | 汽车起重机 |
|  |  |  | 轮胎式起重机 |
|  |  | 液压检修车 | 液压检修车 |
|  |  | 工程机械修理车 | 工程机械修理车 |
|  |  | 专用牵引车 | 专用牵引车 |
|  |  | 电源车 | 电源车 |
|  |  | 气源车 | 气源车 |
|  | 其它军用工程机械 |  |  |

## 4.19 电梯及扶梯

电梯及扶梯类组划分见表19。

表19

| 类 | 组 | 型 | 产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯及扶梯 | 电梯 | 乘客电梯 | 交流乘客电梯 |
|  |  |  | 直流乘客电梯 |
|  |  |  | 液压乘客电梯 |
|  |  | 载货电梯 | 交流载货电梯 |
|  |  |  | 液压载货电梯 |
|  |  | 客货电梯 | 交流客货电梯 |
|  |  |  | 直流客货电梯 |
|  |  |  | 液压客货电梯 |
|  |  | 病床电梯 | 交流病床电梯 |
|  |  |  | 液压病床电梯 |
|  |  | 住宅电梯 | 交流住宅电梯 |
|  |  | 杂物电梯 | 交流杂物电梯 |
|  |  | 观光电梯 | 交流观光电梯 |
|  |  |  | 直流观光电梯 |
|  |  |  | 液压观光电梯 |
|  |  | 船用电梯 | 交流船用电梯 |
|  |  |  | 液压船用电梯 |
|  |  | 车辆用电梯 | 交流车辆用电梯 |
|  |  |  | 液压车辆用电梯 |
|  |  | 防爆电梯 | 防爆电梯 |
|  | 自动扶梯 | 普通型自动扶梯 | 普通型链条式自动扶梯 |
|  |  |  | 普通型齿条式自动扶梯 |
|  |  | 公共交通型自动扶梯 | 公共交通型链条式自动扶梯 |
|  |  |  | 公共交通型齿条式自动扶梯 |
|  |  | 螺旋型自动扶梯 | 螺旋型自动扶梯 |
|  | 自动人行道 | 普通型自动人行道 | 普通型踏板式自动人行道 |
|  |  |  | 普通型胶带滚筒式自动人行道 |
|  |  | 公共交通型自动人行道 | 公共交通型踏板式自动人行道 |
|  |  |  | 公共交通型胶带滚筒式自动人行道 |
|  | 其它电梯及扶梯 |  |  |

## 4.20 冰雪装备

冰雪装备类组划分见表20。

表20

| 类 | 组 | 型 | 产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冰雪装备 | 雪场装备 | 雪场建设设备 | 造雪机 |
|  |  |  | 压雪机（车） |
|  |  |  | 造雪成套设备 |
|  |  |  | 飘雪机 |
|  |  |  | 吹雪机 |
|  |  |  | 雪场扫雪机 |
|  |  |  | 雪场除雪机（清雪机） |
|  |  |  | 魔毯 |
|  |  |  | 索道 |
|  |  |  | 拖牵 |
|  |  | 雪场养护设备 | 雪板养护设备 |
|  |  |  | 雪鞋养护设备 |
|  |  | 雪场休闲设备 | 雪地全地形车 |
|  |  |  | 雪地卡丁车 |
|  |  |  | 雪地摩托车 |
|  |  |  | 雪地观光车 |
|  |  |  | 室内模拟滑雪机 |
|  |  |  | 可移动式滑雪跳台 |
|  |  |  | 人造雪草 |
|  |  | 雪场应急救援设备 | 推雪车 |
|  |  |  | 雪地救护船 |
|  |  |  | 多功能除雪车 |
|  |  |  | 混合动力型可移动救生舱 |
|  |  | 雪场设施 | 网杆及安全网 |
|  | 冰场装备 | 冰场建设设备 | 冰场用制冰机 |
|  |  |  | 冰场用制冰成套设备 |
|  |  |  | 清冰车 |
|  |  |  | 冰场用刮冰机 |
|  |  |  | 冰场用碎冰机 |
|  |  | 冰场养护设备 | 浇冰机 |
|  |  |  | 修冰机 |
|  |  |  | 冰面喷涂机 |
|  |  |  | 冰场修边机 |
|  |  |  | 冰刀养护设备 |
|  |  | 冰场休闲设备 | 可移动制冷冰场 |
|  |  | 冰场应急救援设备 | 冰面救援充气船 |
|  |  | 冰场设施 | 冰场防撞垫 |

## 4.21 工程机械配套件

工程机械配套件类组划分见表21。

表21

| 类 | 组 | 型 | 产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程机械配套件 | 动力系统 | 内燃机 | 柴油发动机 |
|  |  |  | 汽油发动机 |
|  |  |  | 燃气发动机 |
|  |  |  | 双动力发动机 |
|  |  | 动力蓄电池 | 动力蓄电池组 |
|  |  | 附属装置 | 水散热器（水箱） |
|  |  |  | 机油冷却器 |
|  |  |  | 冷却风扇 |
|  |  |  | 燃油箱 |
|  |  |  | 涡轮增压器 |
|  |  |  | 空气滤清器 |
|  |  |  | 机油滤清器 |
|  |  |  | 柴油滤清器 |
|  |  |  | 排气管（消声器）总成 |
|  |  |  | 空气压缩机 |
|  |  |  | 发电机 |
|  |  |  | 启动马达 |
|  | 传动系统 | 离合器 | 干式离合器 |
|  |  |  | 湿式离合器 |
|  |  | 变矩器 | 液力变矩器 |
|  |  |  | 液力偶合器 |
|  |  | 变速器 | 机械式变速器 |
|  |  |  | 动力换档变速器 |
|  |  |  | 电液换档变速器 |
|  |  | 驱动电机 | 直流电机 |
|  |  |  | 交流电机 |
|  |  | 传动轴装置 | 传动轴 |
|  |  |  | 联轴器 |
|  |  | 驱动桥 | 驱动桥 |
|  |  | 减速器 | 终传动 |
|  |  |  | 轮边减速 |
|  | 液压密封 装置 | 油缸 | 中低压油缸 |
|  |  |  | 高压油缸 |
|  |  |  | 超高压油缸 |
|  |  | 液压泵 | 齿轮泵 |
|  |  |  | 叶片泵 |
|  |  |  | 柱塞泵 |
|  |  | 液压马达 | 齿轮马达（驱动马达、工作装置马达） |
|  |  |  | 叶片马达（驱动马达、工作装置马达） |
|  |  |  | 柱塞马达（驱动马达、工作装置马达） |
|  |  | 液压阀 | 液压多路换向阀 |
|  |  |  | 压力控制阀 |
|  |  |  | 流量控制阀 |
|  |  |  | 液压先导阀 |
|  |  | 液压减速机 | 行走减速机 |
|  |  |  | 回转减速机 |
|  |  | 蓄能器 | 蓄能器 |
|  |  | 中央回转体 | 中央回转体 |
|  |  |  | 中央回转接头 |
|  |  | 液压管件 | 高压软管 |
|  |  |  | 低压软管 |
|  |  |  | 高温低压软管 |
|  |  |  | 高温高压软管 |
|  |  |  | 液压金属连接管 |
|  |  |  | 液压管接头 |
|  |  | 液压系统附件 | 液压油滤油器 |
|  |  |  | 液压油散热器 |
|  |  |  | 液压油箱 |
|  |  | 密封装置 | 动油封件 |
|  |  |  | 固定密封件 |
|  | 制动系统 | 贮气筒 | 贮气筒 |
|  |  | 气动阀 | 气动换向阀 |
|  |  |  | 气动压力控制阀 |
|  |  | 加力泵总成 | 加力泵总成 |
|  |  | 气制动管件 | 气动软管 |
|  |  |  | 气动金属管 |
|  |  |  | 气动管接头 |
|  |  | 油水分离器 | 油水分离器 |
|  |  | 制动泵 | 制动泵 |
|  |  | 制动器 | 驻车制动器、 |
|  |  |  | 盘式制动器 |
|  |  |  | 带式制动器 |
|  |  |  | 湿式盘式制动器 |
|  | 行走装置 | 轮胎总成 | 实心轮胎 |
|  |  |  | 充气轮胎 |
|  |  | 轮辋总成 | 轮辋总成 |
|  |  | 轮胎防滑链 | 轮胎防滑链 |
|  |  | 履带总成 | 普通履带总成 |
|  |  |  | 湿式履带总成 |
|  |  |  | 橡胶履带总成 |
|  |  |  | 钢质履带总成 |
|  |  |  | 三联履带总成 |
|  |  | 四轮 | 支重轮总成 |
|  |  |  | 托链轮总成 |
|  |  |  | 引导轮总成 |
|  |  |  | 驱动轮总成 |
|  |  | 履带张紧装置总成 | 履带张紧装置总成 |
|  | 转向系统 | 转向器总成 | 转向器总成 |
|  |  | 转向桥 | 转向桥 |
|  |  | 转向操作装置 | 转向装置 |
|  | 车架及附属装置 | 车架 | 车架 |
|  |  |  | 回转支承 |
|  |  |  | 驾驶室 |
|  |  |  | 司机座椅总成 |
|  |  | 附属装置 | 动臂 |
|  |  |  | 斗杆 |
|  |  |  | 铲/挖斗 |
|  |  |  | 斗齿 |
|  |  |  | 刀片 |
|  |  | 配重 | 配重 |
|  |  | 门架系统 | 门架 |
|  |  |  | 链条 |
|  |  |  | 货叉 |
|  |  | 吊装装置 | 吊钩 |
|  |  |  | 臂架 |
|  |  | 振动装置 | 振动装置 |
|  | 电器装置 | 电控系统总成 | 电控系统总成 |
|  |  | 组合仪表总成 | 组合仪表总成 |
|  |  | 监控器总成 | 监控器总成 |
|  |  | 仪表 | 计时表 |
|  |  |  | 速度表 |
|  |  |  | 温度表 |
|  |  |  | 油压表 |
|  |  |  | 气压表 |
|  |  |  | 油位表 |
|  |  |  | 电流表 |
|  |  |  | 电压表 |
|  |  | 报警器 | 行车报警器 |
|  |  |  | 倒车报警器 |
|  |  |  | 故障报警器 |
|  |  | 车灯 | 照明灯 |
|  |  |  | 转向指示灯 |
|  |  |  | 刹车指示灯 |
|  |  |  | 雾灯 |
|  |  |  | 司机室顶灯 |
|  |  | 空调器 | 空调器 |
|  |  | 暖风机 | 暖风机 |
|  |  | 电风扇 | 电风扇 |
|  |  | 刮水器 | 刮水器 |
|  |  | 蓄电池 | 蓄电池 |
|  | 专用属具 | 液压锤 | 液压锤 |
|  |  | 液压剪 | 液压剪 |
|  |  | 液压钳 | 液压钳 |
|  |  | 松土器 | 松土器 |
|  |  | 夹木叉 | 夹木叉 |
|  |  | 叉车专用属具 | 叉车专用属具 |
|  |  | 其他属具 | 其他属具 |
|  | 其它配套件 |  |  |

## 4.22 其它专用工程机械

其它专用工程机械类组划分见表22。

表22

| 类 | 组 | 型 | 产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其它专用工程机械 | 应急救援装备 | 消防灭火设备 | 登高平台消防车 |
|  |  |  | 举高喷射消防车 |
|  |  |  | 隧道消防车 |
|  |  |  | 轨道消防车 |
|  |  |  | 器材消防车 |
|  |  |  | 被服洗涤消防车 |
|  |  |  | 供液消防车 |
|  |  |  | 自卸式消防车 |
|  |  |  | 抢险救援消防车 |
|  |  |  | 化学救援消防车 |
|  |  |  | 高机动突击消防车 |
|  |  |  | 压缩空气泡沫举喷车 |
|  |  |  | 无人智能举高灭火机器人 |
|  |  | 消防灭火配套件 | 消防水泵 |
|  |  |  | 排烟灭火复合炮 |
|  |  |  | 气动远程破拆装置 |
|  |  | 矿难救援设备 | 全液压钻机车 |
|  |  |  | 掘锚机 |
|  |  |  | 液压顶驱 |
|  |  |  | 硬岩截割头 |
|  |  | 矿难救援配套件 | 液压顶驱 |
|  |  |  | 硬岩截割头 |
|  |  | 工程抢险设备 | 步履式挖掘机 |
|  |  |  | 无人运投装备 |
|  |  |  | 无人智能遥控挖掘机 |
|  |  |  | 无人智能遥控装载机 |
|  |  |  | 森林防火隔离带林木开设机 |
|  |  |  | 模块化森林消防车 |
|  |  |  | 轮履两用多功能开带机 |
|  |  |  | 全地形履带式抢险救援工程车 |
|  |  |  | 双臂应急救援机器人 |
|  |  |  | 高机动工程抢险车 |
|  |  |  | 隧道综合作业车组 |
|  |  |  | 隧道应急车组 |
|  |  |  | 多功能钻机 |
|  |  |  | 大口径水平救援钻机 |
|  |  |  | 多功能公铁两用作业台车 |
|  |  |  | 多功能作业台车 |
|  |  | 工程抢险配套件 | 宽速比自动变速箱 |
|  |  |  | 双功率流转向驱动桥 |
|  |  |  | 带闭锁及弹性联轴器的液力变矩器 |
|  |  |  | 行驻车一体湿式制动器 |
|  |  |  | 压力控制型转向阀 |
|  |  |  | 组合控制阀 |
|  |  |  | 全自动快换 |
|  |  |  | 破拆分拣抓具 |
|  |  |  | 液压剪/钳 |
|  |  | 道路除冰雪设备 | 道路综合除雪车 |
|  |  |  | 自行走抛雪车 |
|  |  |  | 抛雪机 |
|  |  | 道路除冰雪配套件 | 雪铲 |
|  |  |  | 雪刷 |
|  |  | 排水抢险设备 | 大流量应急排水抢险车 |
|  |  |  | 多功能联合疏通车 |
|  |  | 排水抢险配套件 | 三级离心风机 |
|  |  |  | 污水循环系统 |
|  |  |  | 大流量液压驱动潜水泵 |
|  | 电站专用工程机械 | 扳起式塔式起重机 | 电站专用扳起式塔式起重机 |
|  |  | 自升式塔式起重机 | 电站专用自升塔式起重机 |
|  |  | 锅炉炉顶起重机 | 电站专用锅炉炉顶起重机 |
|  |  | 门座起重机 | 电站专用门座起重机 |
|  |  | 履带式起重机 | 电站专用履带式起重机 |
|  |  | 龙门式起重机 | 电站专用龙门式起重机 |
|  |  | 缆索起重机 | 电站专用平移式高架缆索起重机 |
|  |  | 提升装置 | 电站专用钢索液压提升装置 |
|  |  | 施工升降机 | 电站专用施工升降机 |
|  |  |  | 曲线施工电梯 |
|  |  | 混凝土搅拌楼 | 电站专用混凝土搅拌楼 |
|  |  | 混凝土搅拌站 | 电站专用混凝土搅拌站 |
|  |  | 塔带机 | 塔式皮带布料机 |
|  | 轨道交通施 工与养护工程机械 | 架桥机 | 高速客运专线混凝土箱梁架桥机 |
|  |  |  | 高速客运专线无导梁式混凝土箱梁架桥机 |
|  |  |  | 高速客运专线导梁式混凝土箱梁架桥机 |
|  |  |  | 高速客运专线下导梁式混凝土箱梁架桥机 |
|  |  |  | 高速客运专线轮轨走行移位式混凝土箱梁架桥机 |
|  |  |  | 实胶轮走行移位式混凝土箱梁架桥机 |
|  |  |  | 混合走行移位式混凝土箱梁架桥机 |
|  |  |  | 高速客运专线双线箱梁过隧道架桥机 |
|  |  |  | 普通铁路T梁架桥机 |
|  |  |  | 普通铁路公铁两用T梁架桥机 |
|  |  | 运梁车 | 高速客运专线混凝土箱梁双线箱梁轮胎式运梁车 |
|  |  |  | 高速客运专线过隧道双线箱梁轮胎式运梁车 |
|  |  |  | 高速客运专线单线箱梁轮胎式运梁车 |
|  |  |  | 普通铁路轨行式 T梁运梁车 |
|  |  | 梁场用提梁机 | 轮胎式提梁机 |
|  |  |  | 轮轨式提梁机 |
|  |  | 轨道上部结构制运铺设备 | 有砟线路长轨单枕法运铺设备 |
|  |  |  | 无砟轨道系统制运铺设备 |
|  |  |  | 无砟板式轨道系统制运铺设备 |
|  |  |  | 无砟轨道系统直运铺设备 |
|  |  |  | 无砟板式轨道系统制运铺设备 |
|  |  | 道砟设备养护用设备系列 | 专用运道砟车 |
|  |  |  | 配砟整形机 |
|  |  |  | 道砟捣固机 |
|  |  |  | 道砟清筛机 |
|  |  | 电气化线路施工与养护用设备 | 接触网立柱挖坑机 |
|  |  |  | 接触网立柱竖立设备 |
|  |  |  | 接触网架线车 |
|  | 管道施工专用设备 | 吊管机 | 履带式吊管机 |
|  |  |  | 山地吊管机 |
|  |  | 弯管机 | 垂直液压冷弯管机 |
|  |  |  | 热煨弯管机 |
|  |  | 内对口器 | 气动内对口器 |
|  |  |  | 液压内对口器 |
|  |  |  | 电液内对口器 |
|  |  | 管道回填机 | 细土筛分回填机 |
|  |  |  | 山地粉碎细土回填机 |
|  |  | 吸管器 | 真空吸管器 |
|  |  | 喷砂除锈车 | 喷砂除锈车 |
|  |  | 坡口机 | 坡口机 |
|  |  | 移动电站 | 移动电站 |
|  |  | 全位置自动焊工程设备 | 内焊机 |
|  |  |  | 外焊机 |
|  |  | 管道内检测设备 | 变形检测器 |
|  |  |  | 腐蚀检测器 |
|  |  | 管道抢修设备 | 开孔机 |
|  |  |  | 封堵器 |
|  |  | 无损检测设备 | 管道爬行器 |
|  |  |  | 管道全自动超声波（AUT） |
|  |  |  | 相控阵检测仪（PAUT） |
|  |  |  | 管道数字成像设备（DR） |
|  |  | 储罐工程焊接设备 | 横焊机 |
|  |  |  | 立焊机 |
|  |  |  | 平角焊机 |
|  | 水利专用工程机械 | 水利专用工程机械 | 水利专用工程机械 |
|  | 矿山用工程机械 | 矿山用工程机械 | 矿山用工程机械 |
|  | 工业用工程机械 | 工业用工程机械 | 拆炉机 |
|  |  |  | 拆包机 |
|  | 其它工程机械 |  |  |